КАРТА ЗАКАЗА

на щиток связи «ШЭРА-ЩС»

1 Объект (место) установки ..................................................………………….......................……….............

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ ..............………………….....................……….....................

3 Исполнение шкафа:

| Габариты (ВхШхГ), мм | 500х500х300 |
| --- | --- |

4 Состав шкафа:

| Описание | Комплектация | К-во, шт |
| --- | --- | --- |
| Температура эксплуатации от 0(C до +50(C); Степень защиты IP65; Питание от цепей оперативного тока; Защита от перенапряжений по питанию и по линиям связи; Полевые интерфейсы: от 1 до 4 портов RS-485 Интерфейс АСУ: GSM (GPRS) 2G 3G, 4G Ethernet | Блок питания (85-264AC, 90-350DC, 80Вт) | 1 |
|  | Устройство защиты от импульсных помех по питанию | 1 |
|  | Интерфейс связи с терминалами РЗА | Порты RS-485 (до 4) |  |
|  |  | Порт Ethernet (до 2) |  |
|  | Интерфейс связи с АСУ (не более двух вариантов) | 3G, 4G |  |
|  |  | GSM (GPRS) |  |
|  |  | Wi-Fi |  |
|  |  | Ethernet (медь) | + |
|  |  | Ethernet (оптика) |  |
|  |  | Коммутируемое соединение |  |
|  | Сим карта (укажите оператора связи) |  |
|  | Антенна (укажите длину кабеля) |  |
|  | Расширенный температурный диапазон эксплуатации от -30(C до +50(C); |  |

5 Оборудование рабочих мест операторов

| Наименование | Программное обеспечение | Описание | К-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАК - Старт-3 Программно-аппаратный комплекс для работы с устройствами РЗА через порт на передней панели | MS Windows 10 Pro и ПО «Старт-3» | Ноутбук 15.6", Intel Core i5 6200U, 2.3ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, DVD-RW (или аналог) |  |
|  |  | преобразователь Moxa UPort-1150, удлинитель USB-A(M) – USB-A(F), кабель USB-A(M) – USB-B(M) (или аналог) |  |
| ПАК – Мобильный АРМ РЗА Программно-аппаратный комплекс для работы с устройствами РЗА, как через переднюю панель, так и через удаленное подключение | MS Windows 10 Pro, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Лицензионный ключ Старт-2ПС) | Ноутбук 15.6", Intel Core i5 6200U, 2.3ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, DVD-RW (или аналог) |  |
|  |  | преобразователь Moxa UPort-1150, удлинитель USB-A(M) – USB-A(F), кабель USB-A(M) – USB-B(M) (или аналог) |  |
| ПАК - АРМ РЗА Стационарный программно-аппаратный комплекс | MS Windows 10 Pro, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Лицензионный ключ Старт-2ПС) | Компьютер AMD FX-4350 4.3ГГц / 8ГБ / SSD 120ГБ, HDD 500ГБ / DVD RW / 24” / ИБП 800ВА (или аналог) |  |
| ПАК – Промышленный АРМ РЗА | MS Windows 10 Pro, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Лицензионный ключ Старт-2ПС) | Промышленный компьютер ПК IntelCore i5 2.7ГГц/8ГБ/HDD 1ТБ/ DVD RW/24"/ИБП800ВА (или аналог) |  |
| ПАК - Сервер РЗА Стационарный программно-аппаратный комплекс | MS Windows 10 Pro, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Хранилище, Служба оповещения о событиях, Лицензионный ключ Старт-2ПС) | Cервер AMD FX-4350 4.3ГГц / 8ГБ / HDD 2x1ТБ + Raid / DVD RW / 19” / ИБП 800ВА (или аналог) |  |
| ПАК – Промышленный сервер РЗА Стационарный программно-аппаратный комплекс | MS Windows 10 Pro, ПО «Старт-2ПС» (Сервер терминалов РЗА, Программа оперативного контроля, Хранилище, Служба оповещения о событиях, Лицензионный ключ Старт-2ПС) | Промышленный сервер IntelCore i5 3.2ГГц/16ГБ/HDD 2x1ТБRaid/ DVD RW/24"/ИБП800ВА (или аналог) |  |

6 Дополнительные требования …………………………………………….…………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

7 Предприятие изготовитель:

ООО НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.3

8 Заказчик:………………………………………………………………………………………………………….

Руководитель ……………………………………………………………………… ………………………………..

(подпись)